А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

# М А К С А Т И Х И Н С К О Г О   Р А Й О Н А

# Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 24.07.2020                                                                                                                  № 305-па

| Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Максатихинского района Тверской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Максатихинский район», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Максатихинского района, администрация Максатихинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план  действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Максатихинского района Тверской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Максатихинского  района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя  администрации Максатихинского района.

Глава Максатихинского района                                                                           К.Г.Паскин

Приложение

к постановлению Администрации

Максатихинского района

от 24.07.2020 г. № 305-па

.

План

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения на территории Максатихинского района Тверской области

1. Общие положения

  - План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях:

-  определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- координации деятельности администрации Максатихинского района  и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения на территории Максатихинского района:

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойного удовлетворения  потребностей  населения при ликвидации аварийной ситуации.

  - Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями,  выполняющими ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Максатихинского района.

  - Основной задачей администрации  Максатихинского района, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

  - Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров, дежурных (при наличии) организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Максатихинского района определяется в соответствии с действующим законодательством.

  - Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. Описание причин возникновения аварий, их масштабов и последствий,

видов реагирования и действия по ликвидации аварийной ситуации

2.1. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения муниципального образования «Максатихинский район» Тверской области могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, насосную станцию;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий

аварийной ситуации приведены в таблице 1.

2.2. План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:

-  определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойного удовлетворения  потребностей  населения при ликвидации аварийной ситуации.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Таблица 1

| ВВид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООстановка | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный, объектовый | Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону 8 48 253 2-17-34; диспетчеру СОД «ЕДДС» перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, генератор). При невозможности переключения на резервный источник электроснабжения, при длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – до 1 часа |
| ООграничение работы источника тепловой энергии | Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | объектовый | Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации по телефону 8-48-253-2-17-80. При длительном отсутствии подачи воды в открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – до 4 часов. |
| Остановка котельной | Выход из строя котла | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях. | объектовый | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения на резервный котел организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – до 24 часов |
| ППорыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый | Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую аппаратуру). При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – до 8 часов |
| Ограничение работы котельной | Выход из строя сетевого насоса | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый | Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения на резервный насос организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. Время устранения аварии – до 4 часов |

3. Ответственные лица за действия по ликвидации последствий

аварийных ситуаций

3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц.

3.2. При ликвидации аварий требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций.

3.3. Все ответственные лица, указанные в Плане действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

3.4. В системе теплоснабжения Максатихинского района  определены следующие ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций:

3.4.1. Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц от администрации Максатихинского района  приведены в таблице 2.

Таблица 2

Ответственные лица от администрации Максатихинского района

| № п/п | ФИО | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Паскин Константин Геннадьевич | Глава Максатихинского района | п.Максатиха, ул.Красноармейская, д.5; 89040013220 |
| 2. | Черкасов Станислав Борисович | Первый заместитель администрации Максатихинского района | п.Максатиха, ул.Красноармейская, д.5; 89206869970 |
| 3. | Попов Вячеслав Викторович | Начальник управления по территориальному развитию | п.Максатиха, ул.Красноармейская, д.5; 98108351877 |
| 4. | По согласованию | Ответственный дежурный Максатихинского района | п.Максатиха, ул.Красноармейская, Информация в СОД «ЕДДС» |
| 5. |  | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Максатихинского района |  |

3.4.2. Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц от теплоснабжающих  организаций МУП «Теплосервис», ООО УК «МТК» приведены в таблице 3.

Таблица 3

Ответственные лица от теплоснабжающих организаций МУП «Теплосервис»,

ООО УК «МТК»

| № п/п | ФИО | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Агапов Андрей Александрович | Генеральный директор МУП «Теплосервис» | п.Максатиха, ул.Железнодорожная, д.1б; 89157257982 |
| 2. | Соболевский Геннадий Николаевич | Начальник ПТО МУП «Теплосервис» | п.Максатиха, ул.Железнодорожная, д.1б; 89806307382 |
| 3. | Богачева Юлия Александровна | Диспетчер МУП «Теплосервис» | п.Максатиха, ул.Железнодорожная, д.1б; 8 48 253 2-17-80 |
| 4. | Иванова Татьяна Алексеевна | Заместитель генерального директора ООО УК «МТК» | п. Максатиха, ул.Советская, д.64; 89190570940 |
| 5. | Набилкова Любовь Михайловна | Диспетчер ООО УК «МТК» | п. Максатиха, ул.Советская, д.64; 8 48 253 2-14-90 |

3.4.3. Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц от водоснабжающей организации МУП «ВКХ» приведены в таблице 4.

Таблица 4

Ответственные лица от водоснабжающей организации МУП «ВКХ»

| № п/п | ФИО | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Верхушина Лариса Равильевна | Генеральный директор МУП «ВКХ» | п.Максатиха, ул.Железнодорожная, д.1б; 89190576591 |
| 2. | Богачева Юлия Александровна | Диспетчер МУП «ВКХ» | п.Максатиха, ул.Железнодорожная, д.1б; 8 48 253 2-17-80 |

3.5. Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем является ответственный дежурный  Максатихинского района.

3.6. До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации, спасением людей руководит соответственно руководитель теплоснабжающей организации, эксплуатирующий систему теплоснабжения.

4. Обязанности ответственных лиц, участвующих в ликвидации

последствий аварийных ситуаций

4.1. Обязанности дежурного диспетчера теплоснабжающей организации. Дежурный диспетчер теплоснабжающей  организации:

а) по получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя теплоснабжающей  организации;

б) при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

в) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения;

4.2. Обязанности руководителя теплоснабжающей организации.

Руководитель теплоснабжающей  организации:

а) руководит спасательными работами;

б) организует в случае необходимости своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;

в) обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;

г) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия.

д) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

4.3. Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации. Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации возлагаются на ответственного дежурного Максатихинского района.

Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций и руководит работами по спасению людей и ликвидации аварии;

б) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем.

4.4. В период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии;

в) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;

г) контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций,  распоряжений и заданий;

д) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;

е) дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам;

ж) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей;

и) докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

5. Подготовка к выполнению работ по устранению аварийных ситуаций

5.1. В случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Максатихинского района ответственные лица, указанные в разделе 3 настоящего Плана должны быть оповещены:

5.1.1. Дежурный диспетчер теплоснабжающей организации, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:

- принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии;

- при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей;

- фиксирует в оперативном журнале:

- время и дату происшествия;

- место происшествия (адрес);

- тип и диаметр трубопроводной системы;

- определяет объем последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, ЦТП, учреждений социальной сферы и т.д.);

Доводит, с применением средств связи, полученную информацию до руководителя аварийной бригады.

5.1.2. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 1 часа с момента оповещении аварии.

5.1.3. Руководитель теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация в течение 30 минут со времени возникновения аварии оповещает диспетчера СОД «ЕДДС»  Максатихинского района. Ему сообщается о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах. Диспетчер СОД «ЕДДС» данную информацию сообщает ответственному дежурному по Максатихинскому району.

5.1.4. Ответственный дежурный Максатихинского района по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации оповещает Главу Максатихинского района или Первого заместителя администрации Максатихинсого района;

Глава Максатихинского района или Первый заместитель администрации Максатихинского района лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ.

5.1.5. Руководитель муниципального образования в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и комфортного проживания людей:

- через управляющие компании и местную систему оповещения и информирования оповещает, жителей, которые проживают в зоне аварии;

- в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств, к ремонтным работам;

- создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

6. Порядок действий по устранению аварийных ситуаций

6.1. В режиме повседневной деятельности работу по контролю функционирования системы теплоснабжения Максатихинского района осуществляется:

- в администрации Максатихинского района - специалистами, структурного подразделения, курирующего вопросы жизнедеятельности;

- в теплоснабжающей организации – генеральным директором или его заместителем,  дежурным диспетчером;

- в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии - операторами на каждой котельной;

- в теплоснабжающей организации ремонтной бригадой, осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно в домашних условиях, по вызову дежурного диспетчера.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых средствами связи, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

6.2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется ответственным дежурным Максатихинского района и руководством теплоснабжающей организации, эксплуатирующей объект.

6.3. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

6.4. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

6.5. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии–не более 60 мин.

6.6. В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице 5.

Таблица 5

Нормативное время на устранение аварийной ситуации

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | Более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

6.7. При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне работы;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий.

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии;

6.8. Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых  энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

7. Нормативное количество ресурсов, необходимых для

выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки. Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов ресурсоснабжающих организаций. К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

8. Организация управления ликвидацией аварий

на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Для организации работы взаимодействующих органов при возникновении аварии  создаются оперативные и рабочие группы (штабы). Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  администрации Максатихинского района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на межмуниципальном уровне — ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации действий дежурных  диспетчеров организаций (далее ДО) (при наличии), расположенных на территории муниципального района;

- на муниципальном уровне – ответственный дежурный Максатихинского района;

- на объектовом уровне –  руководители, дежурные, диспетчеры  организаций (при наличии).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

9. Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения.

| № п\п | Мероприятия | сСрок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |
| 11 | При поступлении информации (сигнала) в ЕДДС Максатихинского района об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, образовательных учреждений); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, образовательных учреждений. | Немедленно | Дежурно- диспетчерская служба, руководители объектов электро –, водо -, теплоснабжения |
| 22 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, образовательных учреждений; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Аварийно-восстановительные бригады |
| 33 | При поступлении сигнала в ЕДДС Максатихинского района об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до ответственного дежурного по району | Немедленно | Диспетчер ЕДДС |
| 44 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации | 2ч.00мин. | Руководитель теплоснабжающей организации |
| 55 | Организация работы оперативной группы | 30 мин. | Руководитель теплоснабжающей организации |
| 56 | Выезд оперативной группы ресурсоснабжающей организации в район населенного пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, образовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации. | 2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Руководитель теплоснабжающей организации |
| 67 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации Максатихинского района | 1ч.00мин. | Глава Максатихинского района |
| 78 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | 3ч. 00 мин. | Руководитель теплоснабжающей организации |
| 19 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | немедленно | Диспетчер ЕДДС |
| 110 | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения района; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки). | Диспетчер ЕДДС |
| 111 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии. | Глава Максатихинского района |
| 112 | Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | до 3ч.00 мин. | Руководитель теплоснабжающей организации |
| 113 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | до 3ч.00 мин | По решению рабочей группы |