ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5

РАЗДЕЛ 1.  ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	15

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	17

РАЗДЕЛ  3.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ  ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ	22

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	25

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	28

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	31

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	32

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	34

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	36

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	37

# ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Малышевского сельского поселения являются:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Минрегиона России совместный с Минэнерго России № 565/ 667 "О методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения" от 29 декабря 2012 г.;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2029 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе теплоснабжения  –  котельные, магистральные теплосети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств  областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о Малышевском сельском поселении:

Малышевское сельское поселение – муниципальное образование в составе Максатихинского района Тверской области России. Административный центр – поселок Малышево. На территории поселения находятся 35 населённых пунктов.

Общая площадь: 252,53 км²:

- земли сельхозугодий: 88,66 км² (35,1 %);

- застроенные земли: 1,81 км² (0,7 %).

Расположение: западная часть Максатихинского района

Малышевское сельское поселение граничит:

- на севере – с Труженицким сельским поселением;

- на востоке – с Ручковским сельским поселением;

- на юго-востоке – с Кострецким сельским поселением;

- на юго-западе – с Каменским сельским поселением;

- на западе – с Брусовским и Зареченским сельскими поселениями Удомельского района.

Численность населения Малышевского сельского поселения по населенным пунктам представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Алфериха | 8 | 24 |
| 2 | дер. Андрониха | 5 | 5 |
| 3 | дер.Асташиха | - | - |
| 4 | дер. Астафьево | 6 | 14 |
| 5 | дер. Бахарево | 13 | 24 |
| 6 | хут. Белушиха | 1 | 1 |
| 7 | пос. Володарка | 18 | 48 |
| 8 | дер. Гоголиха | 1 | 2 |
| 9 | дер. Доненский Починок | 5 | 7 |
| 10 | дер. Ерошиха | 2 | 3 |
| 11 | дер. Жидкое | 3 | 6 |
| 12 | хут. Зарайское | - | - |
| 13 | дер. Засека | 54 | 197 |
| 14 | дер. Ивановское | 9 | 17 |
| 15 | дер. Колодиха | 11 | 21 |
| 16 | дер. Кистутово | 98 | 262 |
| 17 | дер. Красуха | 6 | 11 |
| 18 | дер. Куничиха | 17 | 15 |
| 19 | дер. Кузнечики | 12 | 37 |
| 20 | дер. Луначарское | 5 | 6 |
| 21 | дер. Макеевское | 22 | 53 |
| 22 | дер. Малышево | 20 | 45 |
| 23 | пос. Малышево | 172 | 442 |
| 24 | дер. Найдениха | 19 | 48 |
| 25 | дер. Николаевское | 13 | 26 |
| 26 | дер. Ново-Никольское | 6 | 17 |
| 27 | дер. Ново-Павловское | 6 | 10 |
| 28 | пос. Новозаводской | 22 | 62 |
| 29 | дер. Пархово | 2 | 15 |
| 30 | дер. Раевское | 24 | 70 |
| 31 | дер. Репище | - | - |
| 32 | дер. Русский Городок | 7 | 16 |
| 33 | дер. Тимонино | 5 | 7 |
| 34 | дер. Филизи | 18 | 55 |
| 35 | дер. Хмелево | 2 | 1 |
| Всего | 612 | 1584 |

Рис. 1. Расположение Малышевского сельского поселения в Максатихинском районе Тверской области

Характеристика системы теплоснабжения Малышевского сельского поселения

В Мылышевском сельском поселении централизованное теплоснабжение объектов осуществляется МУП «Максатихинские коммунальные системы», эксплуатирующим 1 котельную (котельная д. Кистутово). Выработка тепловой энергии на коммунальные нужды осуществляется на твердом топливе (дрова).

Потребителями тепловой энергии (на нужды отопления) котельной являются: жилой дом д. Кистутово, средняя школа, медпункт Максатихинского р-на, Тверской области. Горячее водоснабжение потребителей от существующей котельной не предусмотрено.

В части муниципального жилищного фонда и в индивидуальном жилфонде используется печное отопление.

Общие сведения о котельной представлены в таблице 1, состав и технические характеристики теплогенерирующего оборудования – в таблице 2.

Таблица 1

| Наименование котельной | Котельная д. Кистутово |
| --- | --- |
| Адрес | д. Кистутово, Максатихинский р-н, Тверская область |
| Вид собственности | Муниципальная |
| Собственник | Малышевское сельское поселение |
| Наименование ТСО | МУП «Максатихинские коммунальные системы» |
| Потребители тепловой энергии | Жилой дом д. Кистутово, средняя школа, медпункт Максатихинского р-на, Тверской области. |

Таблица 2

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ час | КПД котла, % | Вид топлива (осн./рез.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | паспортный | по результатам наладки |  |
| Котельная д. Кистутово | КВр-0,63 | Водогр. | 2010 | 0,54 | 0,47 | 80 | н/св. | Дрова |
|  | КВр-0,8 | Водогр. | 2001 | 0,69 |  | 80 | н/св. | Дрова |
| ИТОГО: |  |  | 1,23 | 0,47 |  |  |  |
| н/св. – нет сведений |

Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы котлов (паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет), срок службы двух котлов марки КВр (котельная д. Кистутово) не превышает нормативные значения. Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного котельного принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей 95/70 ºС. Температурный график тепловых сетей обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 3.

Таблица 3

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| Котельная д. Кистутово |
| Вид топлива | Твердое | н/д |
| Марка топлива | Дрова |  |
| Калорийность топлива, ккал/кг | 2440 |  |
| Расход топлива нормативный / фактический, кг/Гкал | 224 / - |  |
| Поставщик топлива | Лесозаготовитель |  |
| Способ доставки на котельную | Автотранспорт |  |
| Откуда осуществляется поставка | Местное |  |
| Периодичность поставки | Постоянно |  |

Золоудаление осуществляется вручную.

В котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии отпущенной в тепловые сети. Количество отпущенной тепловой энергии определяется расчетным методом.

Следует отметить, что предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии по состоянию на 2014 год не выдавались.

Общие сведения о тепловой сети котельной д. Кистутово представлены в таблице 4, технические характеристики трубопроводов сети теплоснабжения – в таблице 5.

По состоянию на 2014 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

Таблица 4

| Наименование котельной | Котельная д. Кистутово |
| --- | --- |
| Адрес | д. Кистутово, Максатихинский р-н, Тверская область |
| Вид собственности | Муниципальная |
| Собственник | Малышевское сельское поселение |
| Наименование ТСО | МУП «Максатихинские коммунальные системы» |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | 0,605 |
| Стоимость тепловых сетей | н/д |
| Расстояние от источника теплоснабжения до наиболее удаленного потребителя по главной магистрали, км | 0,4 |
| Потери давления в тепловой сети, м.в.ст | 15 |
| н/д – нет данных |

На рисунке 2 представлена схема теплосетей в д. Кистутово от котельной МУП «Максатихинские коммунальные системы».

Рис. 2 – Схема теплосетей д. Кистутово

Таблица 5

| Трубо-провод тепло-вой сети: подающий -(п); обрат-ный - (о) | Наруж-ный диаметр трубо-провода, мм | Общая протя-жен-ность трубопроводов (в двухтрубном исчисле-нии), м | Назначение тепловой сети | Тип прок-ладки | Темпера-турный график работы тепловой сети с указани-ем темпера-туры срезки, °С | Год ввода участка труб-да в эксплуатацию | Теплоизо-ляцион-ная конструкция | Из-нос, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Кистутово |
| п/о | 273 | 30 | магистральный | подземный | 95-70 | 1980 | Мин. вата | 100 |
| п/о | 159 | 350 | магистральный | подземный | 95-70 | 1980 | Мин. вата | 100 |
| п/о | 89 | 80 | магистральный | надземный | 95-70 | 1980 | Мин. вата | 100 |
| п/о | 57 | 100 | распределительный | подземный | 95-70 | 2009 | ППУ | 10 |
| п/о | 40 | 40 | распределительный | подземный | 95-70 | 1977 | Мин. вата | 100 |
| п/о | 25 | 5 | распределительный | подземный | 95-70 | 1977 | Мин. вата | 100 |

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды на территории Малышевского сельского поселения представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Период | Постановление | Организация | Величина тарифа, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население | прочие |
| 2010 год | № 323-нп от 25.12.2009 г. | МУП «Максатихинские коммунальные системы» | 1481,4 | 2580,4 |
| 2011 год | № 617-нп от 29.11.2010 г. | МУП «Максатихинские коммунальные системы» | 2786,83 |
| 2012 год | 01.01-30.06 | № 869-нп от 22.12.2011 г. | МУП «Максатихинские коммунальные системы» | 2786,83 |
|  | 01.07-31.08 | № 105-нп от 03.04.2012 г. | МУП «Максатихинские коммунальные системы» | 2898,3 |
|  | 01.09-31.12 | № 105-нп от 03.04.2012 г. | МУП «Максатихинские коммунальные системы» | 2899,1 |
| 2013 год | 01.01-30.06 | № 656-нп от 25.12.2012 г. | МУП «Максатихинские коммунальные системы» | 1863,66 | 2899,1 |
|  | 01.07-31.12 | № 11-нп от 25.01.2013 г. | МУП «Максатихинские коммунальные системы» | 2143,21 | 3327,0 |

Теплоснабжение объектов жилой и общественной застройки, зданий производственного назначения в остальных населенных пунктах сельского поселения осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения.

# РАЗДЕЛ 1.  ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Малышевского сельского поселения

Характеристика существующих строительных фондов на территории Малышевского сельского поселения представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование строительных фондов | Базовые значения площади строительных фондов, тыс. м2 |
| --- | --- |
| Здания социального, культурного и бытового назначения | - |
| Жилищный фонд | 1450 |
| Производственные здания* | - |
| *Данные о площади строительных фондов зданий социального, культурного, бытового и производственного назначения отсутствуют |

Приросты площади строительных фондов Малышевского сельского поселения в течение 2015 – 2029 гг. по данным администрации сельского поселения не ожидаются.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления Малышевского сельского поселения за 2014 г. и на перспективу приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование единицы территориального деления | Прогнозная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Прогнозная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Прогнозная средненедельная нагрузка ГВС, Гкал/ч | Прогнозная суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. |
| д. Кистутово | 0,47 | 0 | 0 | 0,47 |
| 2015 г. |
| д. Кистутово | 0,47 | 0 | 0 | 0,47 |
| 2016-2029 гг. |
| д. Кистутово | 0,47 | 0 | 0 | 0,47 |

Увеличения тепловых нагрузок в течение 2015-2029 гг. не ожидается, ввиду того, что не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения.

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Информация об объемах потребления тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах Малышевского сельского поселения отсутствует.

# РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в Малышевском сельском поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

На территории Малышевского сельского поселения расположена 1 котельная, обеспечивающая централизованное теплоснабжение объекты: жилой дом, средняя школа, медпункт. Котельная оборудована водогрейными котлами, суммарная установленная тепловая мощность составляет 1,23 Гкал/час.

Эксплуатацию котельной и тепловой сети осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Максатихинские коммунальные системы».

Зона теплоснабжения котельной приведена на рисунке 2.1Ошибка! Источник ссылки не найден.. В течение 2015-2029 гг. изменения зоны теплоснабжения котельной д. Кистутово не ожидается.

В Малышевском сельском поселении здания, неподключенные к централизованным системам теплоснабжения, для отопления оборудованы печами на твердом топливе.

Рис. 2.1 – Зона теплоснабжения котельной д. Кистутово

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территории Малышевского сельского поселения дома, не оборудованные централизованным отоплением, имеют индивидуальные источники тепла. Так как подключение к централизованным сетям отопления требует больших затрат, большинство индивидуальных жилых домов обеспечено теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе).

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2029 гг. |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,14 | 0,14 | 0,05 | 0,02 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,61 | 0,61 | 0,52 | 0,49 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,55 | +0,55 | +0,64 | +0,67 |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла) | -0,14 | -0,14 | -0,05 | -0,02 |

# РАЗДЕЛ  3.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ  ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Котлы марки КВр не нуждаются  в специальной водоподготовке, поэтому водоподготовительных установок в котельной нет. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети.

Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017-2029 гг. |
| Котельная д. Кистутово |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75 % V), м3/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч. в том числе: | - | - | - | - |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25 % V), м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2 % V), м3/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ. м3/ч | - | - | - | - |
| 12 | Доля резерва. % | - | - | - | - |

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СНиП «Тепловые сети» п. 6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

Часовые расходы исходной воды для аварийной подпитки тепловой сети представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Наименование котельной | Расход воды на аварийную подпитку тепловой сети, м3/ч |
| --- | --- |
|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017-2029 гг. |
| Котельная д. Кистутово | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

# РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения

Схемой теплоснабжения Малышевского сельского поселения предлагается обеспечивать планируемые к строительству индивидуальные жилые дома теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. Предложения по строительству источников тепловой энергии отсутствуют.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии Малышевского сельского поселения не предусматривается.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предусматривается в котельной д. Кистутово замена котла КВр-0,8.

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

4.8.  Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

В таблице 4.1 приведен утвержденный график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельной Малышевского сельского поселения, снабжающей потребителей по 2-х трубной системе без ГВС

Таблица 4.1

| Температура наружного воздуха tн, ºC | Температура воды (теплоносителя) (на выходе из котла), ºC |
| --- | --- |
| от +5 до 0 | 45 |
| от 0 до -5 | 49 |
| от -5 до -10 | 53 |
| от -10 до -15 | 57 |
| от -15 до -20 | 61 |
| от -20 до -25 | 65 |
| от -25 до -30 | 70 |
| от -30 до -35 | 75 |
| от -35 до -40 | 80 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

В таблице 4.2 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности котельной д. Кистутово. Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения отсутствует.

Таблица 4.2

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Кистутово | 1,23 | 1,23 |

4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Для использования возобновляемых источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

4.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Сведения о видах топлива, потребляемого источниками тепловой энергии, приведено в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |
| --- | --- |
| Котельная д. Кистутово | дрова |

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматриваются.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия не предусматриваются.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории Малышевского сельского поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения запланированы мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. В настоящее время строительство тепловых сетей  не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № п/п | Мероприятие | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, п.м | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТС от котельной д. Кистутово / Реконструкция ТС Ду 273 мм | 30 | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 2 | ТС от котельной д. Кистутово / Реконструкция ТС Ду 159 мм | 350 |  |
| 3 | ТС от котельной д. Кистутово / Реконструкция ТС Ду 89 мм | 80 |  |
| 4 | ТС от котельной д. Кистутово / Реконструкция ТС Ду 40 мм | 40 |  |
| 5 | ТС от котельной д. Кистутово / Реконструкция ТС Ду 25 мм | 5 |  |

При перекладке и строительстве тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в полиэтиленовой оболочке.

# РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования котельной в д. Кистутово, произведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Наименование | Ед. изм. | Котельная д. Кистутово |
| --- | --- | --- |
| 2014 г. факт |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 1280 |
| Фактический удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 0,268 |
| Вид основного топлива | - | дрова |
| Вид резервного топлива | - | дрова |
| Калорийный эквивалент основного топлива - уголь | - | 0,266 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 343,1 |
| Годовой расход натурального топлива - уголь | тыс. м3 | 1,29 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | 0,12 |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/м3 | 0,45 |
| 2015-2029 гг. план |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 1280 |
| Удельный расход удельного топлива | т.у.т./Гкал | 0,268 |
| Вид основного топлива | - | дрова |
| Вид резервного топлива | - | дрова |
| Калорийный эквивалент основного топлива - уголь | - | 0,266 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 343,1 |
| Годовой расход натурального топлива - уголь | тыс. м3 | 1,29 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | 0,12 |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/м3 | 0,45 |

# РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2015-2029 гг. представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019- 2023 гг. | 2024-2029 гг. |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
|  | Замена котла КВр-0,8 | 500 | - | - | - | 500 | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат | 500 | - | - | - | 500 | - | - |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |
|  | Реконструкция ТС от котельной д. Кистутово, Ду 273 мм, L = 30 м | 225 | 252 | 253 | 252 | 253 | 1262,5 | 1515 |
|  | Реконструкция ТС от котельной д. Кистутово, Ду 159 мм, L = 350 м | 2625 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ТС от котельной д. Кистутово, Ду 89 мм, L = 80 м | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ТС от котельной д. Кистутово, Ду 40 мм, L = 40 м | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ТС от котельной д. Кистутово, Ду 25 мм, L = 5 м | 37,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат | 3787,5 | 252 | 253 | 252 | 253 | 1262,5 | 1515 |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы |
|  | не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты | 4287,5 | 252 | 253 | 252 | 753 | 1262,5 | 1515 |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

# РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается в соответствии с порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжающей организации на территории Малышевского сельского поселения предлагается определить МУП «Максатихинские коммунальные системы».

# РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников отсутствует. Централизованное теплоснабжение жилого дома, средней школы и медпункта в д. Кистутово осуществляется от одного источника тепловой энергии. По информации предоставленной Администрацией Малышевского сельского поселения в течение 2015 – 2029 гг.  увеличение подключенной нагрузки не ожидается.

# РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории Малышевского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Приложение                                                                                                        к Схеме теплоснабжения                                                                               Малышевского сельского поселения                                                     Максатихинского района Тверской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЕНСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАКСАТИХИНСКОГО

РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2029г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Раздел 1. Характеристика Каменского сельского поселения

Раздел 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Раздел 4. Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей

Раздел 7. Перспективные топливные балансы

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 10. Решения по бесхозяйственным тепловым сетям

# Введение

Схема теплоснабжения Каменского сельского поселения разработана в рамках  обоснования мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каменского сельского поселения в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Каменского сельского поселения является:

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011 года № 204  «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

-  Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-  Постановление от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каменского сельского поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

-	определить возможность подключения к сетям теплоснабжения
объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии
технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Каменского сельского поселения тепловой энергией;

-	строительство новых объектов производственного и другого
назначения, используемых в сфере теплоснабжения Каменского сельского
поселения;

-	улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает
необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры
существующих объектов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса области, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения, в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения), путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа к котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Раздел 1. Характеристика Каменского сельского поселения

Каменское сельское поселение -  муниципальное образование в составе Максатихинского района Тверской области России. Административный центр — деревня Каменка.

Каменское сельское поселение находится в западной части Максатихинского района. Общая площадь земель в границах Каменского сельского поселения – 111,8 км2.

Каменское сельское поселение граничит:

- на севере — с Малышевским сельским поселением

- на востоке — с Кострецким сельским поселением

- на юго-востоке — с Козловским сельским поселением Спировского района

- на юго-западе — с Овсищенским сельским поселением Вышневолоцкого района

- на западе — с Молдинским сельским поселением Удомельского района

На территории поселения находится 16 населенных пунктов (см. табл 1).

Общая численность населения Каменского сельского поселения на 01.01.2014 — 677 человек (см. таблицу 1).

Таблица 1. Сведения по численности населения:

| № п/п | Населенные пункты | Население, кол-во человек |
| --- | --- | --- |
| 1. | д. Каменка | 285 |
| 2. | д. Березуга |  |
| 3. | д. Большое Вороново |  |
| 4. | д. Гарусово |  |
| 5. | д. Григорово |  |
| 6. | хут. Добрыня |  |
| 7. | хут. Дубки |  |
| 8. | д. Лозовая |  |
| 9. | д. Маковищи |  |
| 10. | д. Малое Вороново |  |
| 11. | д. Покров |  |
| 12. | д. Починок |  |
| 13. | д. Столбиха |  |
| 14. | д. Стрелечье |  |
| 15. | хут. Стрелечье |  |
| 16. | д. Шенево |  |
| ИТОГО: | 677 |

Историческая справка

Каменское сельское поселение – одно из двенадцати сельских поселений  Максатихинского района. До 1924 года все деревни поселения были частью Лугининской волости Вышневолоцкого уезда.

Каменское сельское поселение находится в западной части Максатихинского района. Включает в себя 16 населенный пунктов. Общее количество населения составляет 677 человек.

Основной вид хозяйственной деятельности населения Каменского сельского поселения – сельскохозяйственное производство. В 1918 году в деревне Каменка была создана коммуна из бывших батраков, в которой объединились 150 человек. Занимались земледелием и животноводством. Затем коммуна распалась и в 1924 году была присоединена к совхозу Бутино.  В 1970 году, после присоединения колхозов «Гарусово», «Столбиха», «Красноармеец», «Россия», совхоз превратился в многоотраслевое хозяйство. Много лет был передовым не только в районе, но и в области.

В деревнях широко развивались ремесла. Очень хорошо был развит дегтярный промысел. Гнали деготь, побочным продуктом являлся уголь. Изготавливали также колеса для телег, сани, лодки. Был развит бондарный и известковый промысел, были свои кирпичные, кожевенные заводы, маслобойни. Женщины в деревнях ткали различное полотно, умели вышивать, вязать, обрабатывать лен. Кустарные промыслы базировались на местном сырье.

Климат

Климат Каменского сельского поселения относится к умеренно-континентальному типу. Зимой – устойчивый снежный покров в течение нескольких месяцев,  летом – значительные суточные амплитуды температуры воздуха.

Среднегодовое количество выпадающих осадков – 690 мм, в том числе в теплый период года – 370 мм.

Среднегодовая температура наружного воздуха - 3,3оС.

Максимальная температура наружного воздуха + 35оС.

Абсолютная минимальная температура наружного воздуха – 48оС.

Средняя продолжительность безморозного периода – 128 дней.

Наибольшая глубина промерзания почвы – 90 см.

Число дней в году со снежным покровом – 155 дней.

Преобладающие ветры: юго-западного, западного и северо-западного направлений

РАЗДЕЛ 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания на каждом этапе

В связи с отсутствием перспективной застройки Каменского с/п площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания на каждом этапе отсутствуют.

Площадь существующих строительных фондов приведены в таблице 2

| № пп | Перечень домов, расположенных на территории сельского поселения, с указанием адреса | Наименование источника теплоснабжения (№ котельной) | Этаж-ность | Количество квартир | Общая площадь дома, м2 | Общий объем здания, м3 | Расход тепла в час на отопление | Нагрузка на горячее водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Каменка ул.Центральная,7а ( жилой дом, в т.ч мед.пункт) | котельная д.Каменка | 3 | 27 | 1362,1 | 5242 | 0,18 | - | 1986 |
| 2 | Здание администрации д.Каменка ул.Центральная д.11 ( в т.ч. библиотека, почта) | котельная д.Каменка | 1 | - | 269 | 979 |  | - | 1982 |
| 3 | Школа | котельная д.Каменка | 2 | - | 1815 | 6352 |  | - | 1983 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.  Перечень существующих строительных фондов на территории Каменского сельского поселения, отапливаемых от существующих котельных

| № пп | Перечень сущ. предприятий, организаций, учреждений, производственных баз…. | Наименование источника теплоснабжения (№ котельной) | Тепловые нагрузки, Гкал/час | Кол-во работы предприятия в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляцию | ГВС |  |
| 1 | Администрация сельского поселения | котельная д.Каменка | 0,035 | - | - | 8 ч. |
| 2 | Школа | котельная д.Каменка | 0,238 | - | - | 7 ч. |
| 3 | Почта | котельная д.Каменка | 0,014 | - | - | 8 ч. |
| 4 | Библиотека | котельная д.Каменка | 0,009 | - | - | 6 ч. |
| 5 | Медпункт | котельная д.Каменка | 0,007 | - | - | 6 ч. |

2.2.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления.										На этапе сбора исходной информации проектов строительства жилых многоквартирных домов, а также объектов инфраструктуры, планируемых к подключению к централизованной системе теплоснабжения, выявлено не было. Централизованным теплоснабжением в Каменском сельском поселении обеспечивается д. Каменка. Теплоснабжение индивидуальной застройки этих поселений  и теплоснабжение остальных деревень поселения осуществляется от автономных источников тепла.

Теплоснабжение жилых домов и общественных зданий в д. Каменка осуществляется от котельной работающей на твердом топливе,  в которой установлены  2  водогрейных котла марки «Луга-Лотос-1» (1 шт.) и «Минск-1»      (1 шт.). Проектная мощность котельной – 1,58 МВт (1,36 Гкал/час.). Основной вид топлива  –  дрова. Оба котлы находятся в рабочем режиме. Котельная введена в эксплуатацию в 1982 году.

Теплоноситель для нужд отопления жилищно-коммунальной сферы поселка – вода с температурным графиком 95/70 ºС. Система теплоснабжения закрытая.

Подготовка сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, производится согласно ГОСТ 20995-75 и инструкций. Организация водно-химического режима, химического контроля, нормы качества производятся в соответствии с РД 24.031.120-92.

Котельная обслуживается МУП «МКС» Администрации Максатихинского района Тверской области.

Таблица 3. Источники тепловой энергии

| № п/п | Источник | Установленная мощность, Гкал/ч | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (д. Каменка) | 1,36 | МУП «МКС» |

Таблица 4.  Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

| № | Наименование котельной | Адрес | Основное оборудование | Вид топлива | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (д. Каменка) | Тверская область, Максатихинский р-н, д. Каменка | Водогрейный котел «Луга-Лотос-1» 1982 г. Водогрейный котел «Минск-1» 1985 г. | Дрова | 100 |

Таблица 5.  Основные сведения об эксплуатирующей организации

| Наименование | Юридический адрес | ИНН/КПП/ОГРН | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие «Максатихинские коммунальные системы» Администрации Максатихинского р-на Тверской области (МУП «МКС») | 171900, Тверская обл., п. Максатиха, ул. Железнодорожная д.1/Б телефон: (48253) 2-12-15, факс(48253) 5-13-68 | 6932006111/ 693201001 1096906000300 | Генеральный директор Кондратьев Александр Сергеевич |

Таблица 6.  Данные по котельным агрегатам

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Наличие режимной карты (да/нет) | Режим работы* | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Производитель-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Луга-Лотос 1» | 1982 | нет | Отопительный сезон – отопление | 0,25 | МВт (Гкал/час) 1,0 (0,86) |
| 2 | «Минск 1» | 1985 | нет | Отопительный сезон – отопление | 0,24 | МВт (Гкал/час) 1,0(0,86) |

Таблица 7.  Данные по вспомогательному оборудованию

Насосное оборудование

| № п/п | Марка насоса | Количество | Производительность м3/ч | Мощность кВт | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-45/30 | 2 | 45 | 7,5 | 2007 |

Таблица 8.  Дутьевые вентиляторы (дымососы)

| № п/п | Марка насоса | Количество | Производительность м3/ч | Мощность кВт | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Таблица 9.  Сведения о состоянии учета энергоресурсов

| Вид энергоресурса | Кол-во точек коммерческого учёта. | Кол-во точек технического учёта. Тип, марка | Наличие автоматизированной системы учёта энергоресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | коммерческая (АСКУЭ) | техническая (АСТУЭ) |
| Электроэнергия | 1 | СА4-И672М |  |  |
| Вода холодная | 1 | ВСХд-32 |  |  |

В соответствии с существующими прогнозами развития Каменского сельского поселения на период до 2029 года изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено.

2.3	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Из анализа исходной информации, проектов строительства новых или реконструкции существующих объектов с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено. Согласно исходным материалам обеспечение технологических процессов тепловой энергией в перспективе будет осуществляться от собственных источников теплоснабжения, так и в зоне действия существующей котельной.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

3.1   Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

3.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

### Баланс мощности и подключенной нагрузки

Таблица 10.  Баланс тепловой энергии и мощности

| № | Наименование котельной | Установл мощн. Гкал/час | Подключ. нагр. Гкал/час | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Отопл. | ГВС | Всего | Внутр. | Жил.фонд | Общ. Объекты |
| 1 | Котельная (дер. Каменка) | 1,36 | 0,49 | 0,49 | - | 656,9 | 49,9 | 305,4 | 301,6 |
| Итого | 1,36 | 0,49 | 0,49 | - | 656,9 | 49,9 | 305,4 | 301,6 |

Таблица 11. Объемы отпуска тепловой энергии и перспектива д. Каменка

| Наименование | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Гкал/год |  | 656,9 | 720,0 | 1090,0 |
| Население |  |  | 305,4 | 350,0 | 440,0 |
| Бюджетные |  |  | 301,6 | 320,0 | 600,0 |
| Прочие организации |  | - | - | - | - |
| Внутренний оборот |  |  | 49,9 | 50,0 | 50,0 |

3.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов». Следовательно, использование индивидуальных поквартирных источников тепловой энергии не ожидается в ближайшей перспективе.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления (при условии получения технических условий от газоснабжающей организации).

3.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 12. Балансы тепловой мощности на источнике

| Источник | Установленная мощность источника | Располагаемая мощность источника | Максимально возможная тепловая нагрузка | Подключ. нагр. Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | Гкал/час | МВт |  |
| Котельная дер. Каменка | 1,36 | 1,36 | 1,58 | 0,49 |

3.5 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии

Наличие резервов тепловой энергии дает возможность проводить точечную застройку, а также выполнять реконструкцию существующих зданий с увеличением тепловых нагрузок.

Таблица 13. Существующие резервы тепловой мощности в котельных

| Котельная | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Максимально возможная тепловая нагрузка, МВт | Резерв мощности, Гкал/ч | Резерв мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Каменка | 1,36 | 1,58 | 0,87 | 63,9% |

В таблице приведены данные по перспективным балансам тепловой мощности котельных на расчётный период с учётом реконструкции котельных и строительства новых источников тепловой энергии во вновь застраиваемых микрорайонах.

Таблица 14.  Перспективные резервы тепловой мощности в котельной

| Котельная | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Максимально возможная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Перспективный Резерв мощности, Гкал/ч | Резерв мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Каменка | 1,36 | 1,36 | 0 | 63,9 % |

3.6 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Потери тепловой энергии в сетях определены расчетным способом. Основой для определения фактически потребленной тепловой энергии зданиями являются приборы учета тепловой энергии.

Таблица 15.  Техническая характеристика оборудования тепловых сетей

| № | Наименование котельной | Диаметр сетей, мм | Способ прокладки | Тип изоляции | Планируемый срок замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (д. Каменка) | 57-108 | Подземная в коробах | Мин. вата, стекловолокно | 2018 |

Таблица 16.  Техническая характеристика оборудования тепловых сетей

| № | Населенный пункт | Наименование котельной | Протяженность, м | Динамика протяженности сетей, выработавших нормативный срок, % | Динамика реконструкции сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Каменка | Котельная | 450,0 | - | - |

Таблица 17.  Баланс тепловой энергии д. Каменка

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 704,5 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 34,0 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 656,9 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 13,6 |
|  | % | 2,0 % |
| Полезный отпуск потребителям | Гкал | 656,9 |

РАЗДЕЛ 4.    ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

4.1	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующая производительность водоподготовительной установки соответствует требованиям систем теплоснабжения и имеет запасы производительности.

4.2	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь в аварийных режимах работы системы теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом тепловых сетей поселения позволяет сделать вывод о достаточности существующей мощности ПУ, которая обеспечивает аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Учитывая, что в поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.

5.3 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрено.

5.4 Меры по переводу котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

5.5 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В соответствии с планами не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

5.6 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством определен проектом котельной и находится на каждом источнике тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей

6.1 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В соответствии с прогнозами в поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

На момент проведения настоящей работы, полностью отсутствуют статистические данные на эксплуатируемые сети и системы. Текущее состояние обосновывается экспресс обследованием данных тепловых сетей нашей организацией, по внутренним регулирующим стандартам.

6.2. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал

Схема взаимодействия теплоснабжающих организаций и потребителя: Тепловая энергия проходит от энергоисточников до потребителя по тепловым сетям.

Данная схема теплоснабжения представлена в приложении. Схема теплоснабжения составлена на основании данных экспресс обследования, отредактирована на основании топографических карт с указанием геодезических отметок. Отображение зон действия источников теплоснабжения возможно только после проведения теплотехнических расчетов системы.

6.3. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей     арматуры на тепловых сетях

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение и для ряда технологических процессов не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели.

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование выполняют в котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В городских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Групповое регулирование производится в центральных тепловых пунктах для группы однородных потребителей. В ЦТП поддерживаются требуемые расход и температура теплоносителя, поступающего в распределительные или во внутриквартальные сети.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

Регулирование количества отпускаемого теплоносителя и давления в системе задается рабочей характеристикой сетевого насоса. Дополнительное регулирование давления или теплового потока (количественного регулирования) на существующих источниках теплоснабжения не выполняется в виду отсутствия технической возможности. Естественно данная схема регулирования неблагоприятно сказывается на гидравлической устойчивости СЦТ.

Рис.1 Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р = S·V2

где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя, м3/ч.

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим системы.

При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснабжения вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети.

Центральное регулирование гидравлическим режимом в таких случаях возможно лишь при обеспечении одинаковой степени изменения расхода воды на отопление у всех потребителей. Исследованиями доказано, что для пропорциональной разрегулировки отопительных систем должны быть выполнены следующие условия:

1) отношение расчетных расходов воды на горячее водоснабжение и
отопление должно быть одинаково у всех абонентов при одинаковом
суточном графике водопотребления;

2) при начальной регулировке системы, производимой при расчетном расходе воды на вводах, у всех абонентов устанавливаются одинаковые полные давления в подающей линии перед элеватором НПЭ и в обратном трубопроводе после отопительной системы НОЭ.

В существующей системе теплоснабжения сельского поселения, выше упомянутые условия отсутствуют, в связи, с чем невозможна организация центрального регулирования гидравлического режима. У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей. Тем не менее, подбор дроссельных шайб, обеспечивает необходимое количество теплоносителя на потребителе.

6.4. Статистика отказов тепловых сетей

В связи с постоянной сменой теплоснабжающей и транспортирующей организаций, отсутствует статистика отказов тепловых сетей. На основании изложенного, и проведенного экспресс обследования, для расчета надежности и вероятности безотказной работы в нижеследующих подразделах, будут применяться данные полученные в ходе проведения статистики по другим схожим объектам.

6.5. Статистика восстановлений тепловых сетей и среднего времени,
затраченного на восстановление работоспособности

Статистика восстановлений отсутствует в связи со сменой обслуживающей организации, для дальнейших расчетов используется нормативное значение средней продолжительности восстановления.

6.6. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных ремонтов. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Для обеспечения качественного и безаварийного теплоснабжения, теплоснабжающей организацией проводится ряд мероприятий по диагностике состояния тепловых сетей с нижеследующими методами их испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери).

В процессе эксплуатации в трубах и оборудовании накапливается шлам, трубопроводы коррозируют, защитные свойства тепловой изоляции изменяются. Допустимое изменение различных характеристик сооружения периодически проверяется эксплуатационными испытаниями. Эксплуатационные испытания разделяются на опрессовку, гидравлические и тепловые испытания и испытания на максимальную температуру теплоносителя. Все виды испытаний проводят по программе, а также учитываются цели исследования.

Опрессовка предназначена для определения плотности и механической прочности трубопроводов, арматуры и оборудования. Целью опрессовки является проверка прочности сварки под пробным избыточным давлением в течение времени, необходимого для осмотра и простукивания стыков.

Опрессовку сетей, доступных осмотру во время эксплуатации, производят за один раз после завершения всех работ. Испытания проводятся в теплое время года. Окончательную опрессовку выполняют при отключенных тепловых пунктах под избыточным давлением. Во время испытания циркуляция воды в сетях организуется через открытые концевые перемычки, а необходимое давление испытания создается постепенным прикрытием задвижки на обратном коллекторе до тех пор, пока перепад давления между подающим и обратным трубопроводами не достигнет 0,1—0,3 МПа. Опрессовку оборудования производят в два приема. Отключенные от сетей оборудование и трубопроводы заполняются водой из водопровода, необходимое давление испытания создается напором насосов с ручным или механическим приводом. Вначале в системе нагнетается рабочее давление для проверки плотности сварных и фланцевых соединений оборудования, арматуры и трубопроводов. Затем избыточное давление доводится до 1,25 от рабочего, но не ниже норм, установленных для каждого вида оборудования, необходимого для проверки прочности. Продолжительность испытания тепловых пунктов и отходящих от них трубопроводов принимается не менее 10 мин. Результаты испытания сетей и тепловых пунктов на каждом этапе считаются удовлетворительными, если во время их проведения не обнаруживается падение давления свыше установленных пределов, а в сварных швах, в фланцевых соединениях и арматуре отсутствуют разрывы, течи воды и запотевания. При обнаружении разрывов и других.

6.7.  Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Необходима реконструкция тепловых сетей согласно планируемому сроку замены.

6.8.  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В соответствии с прогнозами в поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется.

6.9. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

В соответствии с прогнозами в поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционировании системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям, не планируется.

6.10.  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Таблица 18. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

| № | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Каменка |
| 1.1 | Необходима реконструкция тепловых сетей согласно планируемому сроку замены | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 19. Существующие и перспективные топливные балансы

| Источник | Расход твердого топлива (Дрова) т. | Калорийность топлива, ккал/кг | Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2021 | 2029 |  |  |  |  |
| Котельная (д. Каменка) | 1300 | 1900 | 2150 | 2000 | 241,0 | нет | нет |

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В настоящее время на территории Каменского сельского поселения, функционирует теплоснабжающая организация – МУП «МКС» Компания зарегистрирована и помимо эксплуатации системы теплоснабжения предоставляет коммунальные услуги по водоснабжению, водоотведению в сельских поселениях.

Решение об объединении в рамках единой теплоснабжающая организация ведомственных источников теплоснабжения, находящихся на территории Каменского сельского поселения не принимается.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно т.к. источники тепловой энергии между собой технологически не вязаны.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей между источниками, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид.

Таблица 20. Существующая и перспективная установленная мощность и подключенная тепловая нагрузка источников

| № | Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2021 | 2029 | 2014 | 2021 | 2029 |
| 1 | Котельная д. Каменка | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйственные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйственными тепловыми сетями или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйственные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйственных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет предприятия бесхозяйственных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

По состоянию на дату подписания Муниципального контракта не выявлено участков бесхозяйственных тепловых сетей.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ, по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимого объекта на учет, орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на этот объект

# Text boxes

Схема теплоснабжения

МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАКСАТИХИНСКОГО муниципального района

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

2015 год

D=108 мм

125 м

Котельная д.Каменка

Администрация

с/п

( почта, библиотека)

ШКОЛА

Ж/Д

№7а

Схема теплосетей от котельной д.Каменка

D=57 мм

150м

D=57 мм

60 м

D=89 мм

115 м